## Slide 1
Lokalne uchwały antysmogowe dla gmin w Małopolsce

## Slide 2
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Najważniejsze założenia
Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 stycznia 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.
Zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu do 20 mg/m³) i nowych kominków (zamknięta komora spalania, termostat) od 1 stycznia 2023 roku.
Zachowanie pozostałych terminów i wymagań obecnej uchwały antysmogowej dla Małopolski.

## Slide 3
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Wymagania dla paliw
Wprowadzenie całkowitego zakazu spalania węgla (paliw stałych innych niż biomasa o wilgotności do 20%), tj.:
  węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego,
  produktów w postaci stałej otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczonych do spalania,
  torfu,
  mułów węglowych, flotokoncentratów,
  węgla brunatnego,
  dowolnej mieszaniny paliw, o których mowa powyżej, z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającej mniej niż 85% węgla kamiennego;
  W okresie przejściowym (do końca 2029 r.) zakaz spalania mułów, flotów i miałów węglowych – możliwość spalania węgla dopuszczonego do obrotu

## Slide 4
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Wymagania dla nowych instalacji na biomasę | KOTŁY
Kotły na biomasę instalowane przed 1 stycznia 2023 roku muszą:
  Spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń
  Posiadać automatyczny podajnik paliwa (poza kotłami zgazowującymi)
Kotły na biomasę instalowane od 1 stycznia 2023 roku muszą:
  Spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, przy czym emisja pyłów nie może przekraczać 20 mg/m3
  Posiadać automatyczny podajnik paliwa (poza kotłami zgazowującymi)

## Slide 5
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Wymagania dla nowych instalacji na biomasę | MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na biomasę instalowane przed 1 stycznia 2023 roku muszą:
  Spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na biomasę instalowane od 1 stycznia 2023 roku muszą:
  Spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń
  Posiadać zamkniętą komorę spalania
  Być wyposażone w regulację temperatury w pomieszczeniu – mechaniczną (termostat) lub elektroniczną

## Slide 6
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Wymagania dla nowych instalacji na biomasę | MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ
Zaostrzone wymagania dla ogrzewaczy instalowanych od 1 stycznia 2023 r. nie dotyczą urządzeń wyłączonych z rozporządzenia ws. ekoprojektu, tj. ogrzewaczy:
  przeznaczonych do spalania wyłącznie biomasy niedrzewnej;
  przeznaczonych wyłącznie do użytku na zewnątrz;
  których bezpośrednia moc cieplna wynosi mniej niż 6% łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;
  które nie są zmontowane fabrycznie ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu;
  produktów do ogrzewania powietrznego;
  pieców do saun
Muszą one spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń – analogicznie do uchwały antysmogowej dla Małopolski

## Slide 7
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Okresy przejściowe | KOTŁY NA BIOMASĘ
  Możliwość eksploatacji kotłów na biomasę:
  pozaklasowych (poniżej 3 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) do końca 2022 roku
  3 i 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 do końca 2026 roku
  5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 do końca żywotności technicznej
  spełniających wymagania rozporządzenia ws. ekoprojektu – brak dodatkowych wymagań

## Slide 8
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Okresy przejściowe | KOTŁY NA WĘGIEL
  Możliwość eksploatacji kotłów na węgiel:
  pozaklasowych (poniżej 3 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) do końca 2022 roku
  3 i 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 do końca 2026 roku
  5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 do końca 2029 roku
  spełniających wymagania rozporządzenia ws. ekoprojektu – do końca 2029 roku

## Slide 9
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Okresy przejściowe| MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ NA WĘGIEL
Możliwość eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel:
Nie spełniających wymagań ekoprojektu i eksploatowanych już przed 1 lipca 2017 r. – do końca 2022 roku
Spełniających wymagania ekoprojektu, zainstalowanych po 1 lipca 2017 r. – do końca 2029 roku

## Slide 10
Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej Okresy przejściowe| MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ NA BIOMASĘ
Możliwość eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na biomasę:
Eksploatowanych już przed 1 lipca 2017 r. – do końca 2022 roku, chyba że:
  spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej lub
  ich sprawność cieplna wynosi co najmniej 80% lub
  zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu.
Spełniających wymagania ekoprojektu, zainstalowanych po 1 lipca 2017 r. – bezterminowo

## Slide 11
Uzasadnienie
Zgodność z celami ochrony powietrza oraz klimatu
Spełnienie założeń Polityki energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada odejście od spalania węgla w paleniskach domowych w miastach do 2030 r.
Spójność z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – zakaz finansowania kotłów węglowych ze środków publicznych od 2021 r.
Zapewnienie odpowiedniego okresu przejściowego dla kotłów węglowych klasy 5 oraz spełniających wymagania ekoprojektu
Możliwość wdrożenia w różnych gminach – niezależnie od dostępności sieci ciepłowniczej/gazowej – możliwość zastosowania pomp ciepła i kotłów na biomasę
Wprowadzenie całkowitego zakazu spalania węgla od 2030 r.

## Slide 12
Uzasadnienie
Wykorzystanie niskoemisyjnych urządzeń na biomasę jako alternatywa dla zakazu spalania paliw stałych
Spójność z polityką krajową:
  Preferencje dla kotłów biomasowych o emisji do 20 mg/m3 w ramach Programu Czyste Powietrze
  Finansowanie rozwoju niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na biomasę – program NCBiR
Dostępność niskoemisyjnych kotłów na rynku – ponad 80 urządzeń na Liście ZUM Czystego Powietrza
Nawet ponad dwukrotnie wyższa sprawność miejscowych ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania od ogrzewaczy z otwartą komorą  niższa emisja zanieczyszczeń
Wyższa efektywność energetyczna i stabilne warunki spalania w nowych ogrzewaczach dzięki automatyzacji procesu (termostat)  niższa rzeczywista emisja zanieczyszczeń
Łatwość egzekwowania wymagań – dane umieszczone w dokumentacji technicznej urządzenia zgodnie z wymaganiami ekoprojektu
Dodatkowe wymagania dla urządzeń na biomasę od 2023 r.

## Slide 13
Wniosek Gminy do Samorządu Województwa Małopolskiego – podjęcie uchwały kierunkowej przez Radę Gminy/Miasta
Wsparcie dla najuboższych mieszkańców gminy
Pomoc Ekodoradców i punkt obsługi Programu Czyste Powietrze
Realizacja działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza
Warunki wprowadzenia lokalnych uchwał

## Slide 14
www.powietrze.malopolska.pl/ oraz facebook.com/EkoMalopolska
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
Dziękuję za uwagę!